## Slide 1
Pulsadores, Conmutadores e interruptores:
Sistemas de acceso
para el discapacitado motórico
Gaspar González Rus
Gaspar González Rus
(*) Esta documentación ha sido publicada en la Revista NNTT.Info
nº 0, en http://www.nntt.info, en septiembre de 2002

## Slide 2
“el interruptor no es una ayuda técnica en sí misma, sino un sistema de acceso a la ayuda técnica y a los recursos tecnológicos”
“Antes de recurrir al conmutador, es necesario agotar las posibilidades de utilizar el teclado convencional, adaptado o virtual”
(Romero, 2000)

## Slide 3
Educativa
Lúdica
Personal
Laboral
Líneas de Aplicación

## Slide 4
Interfaz
CPU
Conmutadores - Interruptores
Cuerpo
Mano - Puño
Brazo - Codo
Dedo
Cabeza - Cara
Pie - Ojos
Funcionamiento
Barrido
1 Función
2 Funciones
4 Funciones
Sensor de luz
Acción
Presión Succión-Soplo Contacto Varios Contactos Agarre Deflexión Palanca Pedal
Joystick Sonido Neumático Vibración Acción Compleja

## Slide 5
¿Para qué va a servir el interruptor?
Evaluación Inicial
¿Qué movimiento requiere para su utilización?
¿Qué postura va a tener el usuario?
¿Cómo se va a posicionar el interruptor?

## Slide 6
Segmentos Corporales que Controla
(con movimientos voluntarios)
Actuación
Pie
Tronco
Brazo
Cabeza
Mano
Dedo
Boca
q Dirige y Orienta
q Con Precisión
q Efectúa rotación
Mano
(pinza con 2 dedos/ con 3 dedos / presa / agarre en rodillo...)
Digital
q
Palmar
q
Entre 2 dedos q
Lateral
q
Cilíndrica
q
Esférica
q
Boca
q Dirige la mirada
q Sopla
q Cierra la boca
q Succiona
q Controla y rota el cuello
qEmite sonidos

## Slide 7
Otros Datos Observables ([1])
q Dirección
q Sentido
q Precisión
del Movimiento
q Respuesta
q Permanencia
q Recuperación
Tiempo...
q Espacticidad
q Temblores
q Fatiga
Movimientos Incontrolados

## Slide 8
Dentro del Catálogo General de Ayudas Técnicas,
editado por el CEAPAT, siguiendo la norma ISO,
los interruptores se incluyen dentro del apartado 210602:
21.-Ayudas para la comunicación, información y señalización
06.- Ayudas para facilitar la señalización y/o pulsación
02.- Pulsadores o conmutadores, joysticks y soportes.
Tipo de interruptores

## Slide 9
Acción
Descripción
Modelo
Imagen

## Slide 10
Acción
Por presión
Posición
De contacto,
flexibilidad
o Deflexión
De palanca
Tipo Joystick
De soplo-
succión
Neumático
Por Sonido
o Vibración
Por luz
Acción compleja

## Slide 11
Descripción
Precisa
Subclase
Características

## Slide 12
Por Presión
El usuario deberá presionar sobre el interruptor. La presión la podemos regular. Presenta feedback auditivo...
Un subclase, son los de Pedal.
Precisa: precisión, fuerza y orientación en sus movimientos.
Buddy Button
Bass Switch
Almohadilla
Big Red Switch
De pelota táctil
De 2 Funciones
CAP
Pulsador con placa vibradora
Interruptor de Pedal
de Silla

## Slide 13
Posición
Será cambiado, movido o girado de posición. Precisa: poder hacer rotación de manos o cabeza/cuello.
Interruptor de Mercurio
De carrete de fotos
Basculante
De Contacto / Sensibilidad o Deflexión
No necesitan presión, sino el más leve contacto. Personas sin movimientos bruscos e incontrolados. Regularse. Precisa: precisión y orientación en mano, posibilidad de efectuar pinza o presa.
Cylindrical Touch
Sensor Muscular
De Varilla
Multicontactos

## Slide 14
De Palanca
Accionar una palanca. Precisa: presión en la mano, pie, boca o cabeza.
Palanca
Flexo
Flex
Joystick
Se acciona en todas las direcciones. Se puede activar independiente. Precisa: dirección, orientación, rotación y precisión en la mano, y en la boca.
Pulsador Joystick
De Soplo – Succión
Con la presión aérea en forma de soplo o aspiración. Personas con control respiratorio Precisa: control voluntario de la boca: soplo y succión.
Pneumatic
Trazador Bucal
Soplo-Succión

## Slide 15
Neumático
Al presionar un recipiente lleno de aire o líquido (variante de presión). Precisa: control y precisión del dedo, cabeza y tronco.
Interruptor de perilla ...de collarín
Por Sonido o Vibración
Micrófono que se activa por un sonido, ruido o la propia voz. Sensibilidad regulable. Precisa: soplo o emisión de sonidos, aunque otros se activan con golpes del resto de las partes del cuerpo.
Interruptor de Sonido Conmutador por Vibración
Por Luz
Se debe interrumpir el haz de luz del conmutador. Precisa: precisión y orientación.
Pulsador de haz luminoso
Acción Compleja
Se realiza una actividad o acción. Precisa: movimientos voluntarios de mano (orientación, rotación, dirección, pinza, presa).
Interruptor de formas geométricas Interruptor de cuerda

## Slide 16
Parte del
cuerpo
Descripción
Tipo
Modelo
Imagen

## Slide 17
Acción
Cabeza/cuello
Mano/puño
Con el dedo
Con el codo
Con el pie
Con los ojos
(pestañas)
Con la barbilla
Con la lengua
Con la boca

## Slide 18
Cabeza / Cuello
Presión de la cabeza sobre el conmutador.
Presión Neumático
Interruptor Collarín
Mano - Puño
Golpeando, tocando o presionando el interruptor
Presión Sensibilidad Palanca Joystick NeumáticoLuz Complejo
Interruptor de Mercurio Basculante
Almohadilla
De Golpeo
Big Red Switch
Con placa vibradora
Cylindrical Touch
De Varilla
Multicontactos
Joystick
De perilla
De pelota de goma

## Slide 19
Con el Dedo
El más leve movimiento o roce del dedo lo activaría
Contacto Sensibilidad Sensor Muscular
Luz
Sensor Muscular
De Varilla
Multicontacto
De Dedo
Interruptor de Pera
Con el Codo
Presiona con el codo un interruptor.
Presión
De Codo
Con el Pie
Se activa con el pie.
Presión
Interruptor de Pedal.
De Pie.
Con los Ojos (pestañas)
Las pestañas en un haz luminoso.
Por Luz
Interruptor de Haz Luminoso

## Slide 20
Con la Barbilla
Se activa al pulsar con la barbilla sobre él
Presión
De Barbilla
Con la Lengua
El interruptor es sensible a la humedad causada por la lengua
Contacto o Sensibilidad
Interruptor Sensible a la humedad
Con la Boca
Con la presión aérea en forma de soplo o aspiración. Respiración correcta
De soplo o Succión De sonido
Pneumatic
Trazador Bucal
Soplo-Succión
Interruptor de Sonido

## Slide 21
“receptores que posibilitan la conexión de los conmutadores con el ordenador, debido a que en los ordenadores normalmente no existe un puerto específico, por lo que el interfaz hace uso del puerto”.
Los interfaces

## Slide 22
-. Candela y Lobato, M. (1997): “Guía de acceso al ordenador para personas con discapacidad” Madrid: Imserso-Ceapat. (pp: 147-158).
-. González Rus, G., Martínez Ledesma, J. y López Torrecilla, M.M. (2000): “Logopedia: Guía de Recursos bibliográficos y Materiales”; Huelva: Hergué.
-. Gallardo Jáuregui, M.V. y Salvador López, M.L. (1998): “Discapacidad Motórica. Aspectos psicoevolutivos y educativos”, 2ª ed. Archidona: Aljibe.
-. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (1997): “¿Jugamos?. Manual de Adaptación de Juguetes para niños con Discapacidad”, Madrid: Imserso.
-. Ramsey Musselwhite, C. (1990): “Juegos adaptados para niños con necesidades especiales”, Colección Rehabilitación, nº 34, Madrid: Imserso.
-. VV.AA. (2001): “Apoyos Digitales para repensar la Educación Especial” Barcelona: Octaedro – EUB, capítulo de Escoín, J.: “Tecnologías de la información y alumnos con deficiencia motriz”, pp: 101-134.
Bibliografía

## Slide 23
AREA
TITULO
TARJETA
ORIGEN
HARDW.
DESCRIPCION
Percepción
Ami PC
VGA
http://pntic.mec.es
800286, MsDos, Visha
Programa con diferentes actividades (música, laberintos, pasatiempos, discriminación auditiva, etc.) para el aprendizaje de niños motóricos. Posibilita el uso de 4 pulsadores.
Matemáticas
Calculo-Saurios
VGA
http://www.edicinco.com
Pentium I, 32 Mb, Sb, Win 95, Ratón; Conmutador
Aplicación para niños con niveles muy bajos, posibilita su acceso al reconocimiento de números (hasta el 20), la comparación de cantidades y el refuerzo de la memoria visual y perceptiva.
Lectura
Casa – Rana
VGA
JArévalo
286, Conmutador
1 Hd. Junta de Andalucía. Para arrancar el programa se deberá clickear sobre “pulsar.exe” en vez de autoexec.bat o instalar.exe”. http://www.cec.caan.es/dgpee/programa/tci
Percepción
Cazacosas
VGA
http://www.edicinco.com
286Dx/33 Mhz, 4 Mb, Sb, Ratón,
1 Hd. De 3 a 7 años. Desarrolla la percepción visual, memoria visual, iniciación a la prelectura, iniciación a formas geométricas.
Matemáticas
Clasificaciones
CGA
ETIEDEM.
80086, Infovox, conmutadores.
1 disco de 5-1/4. Área lógico-matemática. Ed. Infantil, Primaria y NEE. Contenidos: clasificar objetos por su uso o pertenencia, descubrir el criterio de clasificación. Http:\\www.platea.pntic.see.mec.es
RELACIÓN DE PROGRAMAS COMPATIBLES CON CONMUTADORES: